מעגל RC טורי

1. נגד שהתנגדותו Ω 40 מחובר בטור לקבל שקיבולו 88.4μF   ולמתח חילופין 220 V/ 60Hz .

- מהי העכבה ?

- מהו המתח על הקבל ?

- מהו ההספק הפעיל במעגל ?

2. נגד שהתנגדותו Ω 10 מחובר בטור לקבל שקיבולו 212.3 μF   ולמתח חילופין 30 V/ 50Hz.

- מהו מקדם ההספק ?

- מהו ההספק ההיגבי ?

- מהו המתח על הנגד ?

3. נגד שהתנגדותו Ω 8 מחובר בטור לקבל שהיגבו 4 Ω  ולמתח חילופין 12 V/ 80Hz.

- סרטט/י משולש עכבות .

- מהו מקדם ההספק ?

- מהו הספקו הפעיל של הנגד ?

- מהו קיבול הקבל ?

4. נגד שהתנגדותו Ω 77 מחובר בטור לקבל. הזווית בין המתח לזרם היא 30 מעלות .המתח חילופין 80V / 200Hz  .

- מהו היגב הקבל ?

- מהי עצמת הזרם במעגל ?

- סרטט/י משולש עכבות .

5. לקבל שהיגבו Ω 120 מחובר בטור לנגד. מקדם ההספק במעגל הוא 0.92 .המתח חילופין 50V / 400Hz  .

- מהי ההתנגדות ?

- מהו ההספק הפעיל ?

- סרטט/י משולש עכבות .

6. נגד שהתנגדותו Ω 20 מחובר בטור לקבל . עצמת הזרם במעגל 1.5 אמפר . המתח 40 V / 500Hz .

- מהי העכבה ?

- מהו המתח על הקבל ?

- מהו מקדם ההספק ?

מעגל RC טורי

תרגילים 1 – 3   חשב  א. עכבה           ב. הספק ממשי              ג. מתח על הקבל .  ד. מקדם ההספק .

תרגילים 4 -6  חשב    א. עכבה                ב. הספק הגבי                    ג. מתח על הנגד             ד . קיבול הקבל  .

מעגל RC טורי

1. קבל שקיבולו 3.33μF מחובר בטור לנגד של 400 אום אל מתח חילופין של 311 sin 1000t . חשב/י

א. עכבה . [ שרטט/י דיאגרמה מתאימה ]

ב. מתח על הנגד .

ג. הספק פעיל .

2. קבל בעל היגב של 6.5Ω מחובר לנגד בעל התנגדות של 8Ω . המתח הוא 75 V / 50 Hz .

א. מהי עצמת הזרם במעגל ?

ב. מהו מקדם ההספק ?

ג. מגדילים את התדר מה קורה לזרם ?

ד. מהי עצמת הזרם בתדר 0 ? נמק/י !!

ה. מהי עצמת הזרם בתדר ∞ ? נמק/י !!

3. נגד בעל התנגדות של 28 Ω מחובר לקבל . ידוע שמקדם ההספק במעגל הוא 0.8 .

א. מהו קיבולו של הקבל ? [המתח הוא 30 V / 500 Hz ] .

ב. מהי העכבה ?

ג. שרטט/י משולש הספקים .

4. נתון מעגל RC טורי . המתח הוא 120  V / 4KHz  . לפניך משולש ההספקים של המעגל

- מהי ההתנגדות ? מהו קיבולו של הקבל?

- מהו המתח על הקבל ?

5. לפניך מעגל חשמלי . להלן קריאת האמפרמטר בשני מצבים:

- מפסק סגור – 5A .

- מפסק פתוח – 3.125A .

חשב/י את התנגדות הנגד וקיבול הקבל.

מעגל RC טורי

1. נגד שהתנגדותו Ω 40 מחובר בטור לקבל שקיבולו 88.4μF   ולמתח חילופין 220 V/ 60Hz .

- מהי העכבה ?

- מהו המתח על הקבל ?

- מהו המתח על הנגד ?

2. נגד שהתנגדותו Ω 10 מחובר בטור לקבל שקיבולו 212.3 μF   ולמתח חילופין 30 V/ 50Hz.

- מהו מקדם ההספק ?

- מהי עצמת הזרם ?

- מהו המתח על הנגד ?

3. נגד שהתנגדותו Ω 8 מחובר בטור לקבל שהיגבו 4 Ω  ולמתח חילופין 12 V/ 80Hz.

- סרטט/י משולש עכבות .

- מהו מקדם ההספק ?

- מהו קיבול הקבל ?

4. נגד שהתנגדותו Ω 77 מחובר בטור לקבל. הזווית בין המתח לזרם היא 30 מעלות .המתח חילופין 80V / 200Hz  .

- מהו היגב הקבל ?

- מהי עצמת הזרם במעגל ?

- סרטט/י משולש עכבות .

5. לקבל שהיגבו Ω 120 מחובר בטור לנגד. מקדם ההספק במעגל הוא 0.92 .המתח חילופין 50V / 400Hz  .

- מהי ההתנגדות ?

- סרטט/י משולש עכבות .

6. נגד שהתנגדותו Ω 20 מחובר בטור לקבל . עצמת הזרם במעגל 1.5 אמפר . המתח 40 V / 500Hz .

- מהי העכבה ?

- מהו המתח על הקבל ?

- מהו מקדם ההספק ?

מעגל RC טורי

תרגילים 1 – 3   חשב  א. עכבה     ב. מתח על הקבל .  ג. מקדם ההספק .

תרגילים 4 -6  חשב    א. עכבה        ב. מתח על הנגד             ג . קיבול הקבל  .

מעגל RC טורי

1. קבל שקיבולו 3.33μF מחובר בטור לנגד של 400 אום אל מתח חילופין של 311 sin 1000t . חשב/י

א. עכבה . [ שרטט/י דיאגרמה מתאימה ]

ב. מתח על הנגד .

2. קבל בעל היגב של 6.5Ω מחובר לנגד בעל התנגדות של 8Ω . המתח הוא 75 V / 50 Hz .

א. מהי עצמת הזרם במעגל ?

ב. מהו מקדם ההספק ?

ג. מגדילים את התדר מה קורה לזרם ?

ד. מהי עצמת הזרם בתדר 0 ? נמק/י !!

ה. מהי עצמת הזרם בתדר ∞ ? נמק/י !!

3. נגד בעל התנגדות של 28 Ω מחובר לקבל . ידוע שמקדם ההספק במעגל הוא 0.8 .

א. מהו קיבולו של הקבל ? [המתח הוא 30 V / 500 Hz ] .

ב. מהי העכבה ?

4. לפניך מעגל חשמלי . להלן קריאת האמפרמטר בשני מצבים:

- מפסק סגור – 5A .

- מפסק פתוח – 3.125A .

חשב/י את התנגדות הנגד וקיבול הקבל.

מעגל RC טורי

חשב

- עכבה

- זרם.

- מתח כל רכיב .

- הספק כל רכיב.

חשב

- עכבה

- זרם.

- מתח כל רכיב .

- הספק כל רכיב.

מעגל RC טורי

חשב

- עכבה

- זרם.

- מתח כל רכיב .

- הספק כל רכיב.

חשב

- עכבה

- זרם.

- מתח כל רכיב .

- הספק כל רכיב.